Стенд шиномонтажный полуавтоматический

Модель GT-200A

Руководство пользователя

- Технические характеристики.

Макс. диаметр колеса	38'' (960 мм)

Макс. ширина колеса	13'' (330 мм)

Размеры обода:

- наружный зажим	10'' ~ 17''

- внутренний зажим	12'' ~ 20''

Макс. раствор лопаты

отжима покрышки	13'' (330 мм)

Рабочее давление воздуха	8-10 бар

Усилие зажима обода	2500 кгс

Макс. момент вращения

монтажного стола	1078 Н*м (110 Кгм)

Уровень шума	( 70 дБ

Габаритные размеры	960х760х880 мм

Электропитание                        	220В(1ф)/380В(3ф)

Мощность:                                	0,75кВ(1л.с.)

2. Инструкция по технике безопасности.

В данном руководстве вы найдете информацию по технике безопасности, сборке, работе, техобслуживании устройства, а также список запчастей и схемы установки. Изготовитель не несет ответственности за поломки устройства и телесные повреждения, вызванные несоблюдением содержащихся здесь инструкций, и аннулирует гарантийные обязательства.

- Содержите рабочее место сухим и чистым. Захламленность, сырость или присутствие воды на рабочем месте могут привести к увечьям.

- Не допускайте детей к устройству.

- Если вы не пользуетесь устройством, его и инструменты следует хранить в сухом месте. При длительном хранении в нерабочем состоянии его следует отключить от источника питания.

- Не работайте в слишком свободной одежде, так как ее могут зажевать вращающиеся элементы. По этой же причине не носите цепочки и т.д., а также покрывайте чем-либо длинные волосы.

- Не теряйте бдительности. Следите за своими действиями. Руководствуйтесь здравым смыслом. К аппарату лучше не подходить, если вы устали или выпили.

- Перед началом работы проверьте работоспособность аппарата и наличие поврежденных деталей. Последние необходимо заменить или отремонтировать.

- При техобслуживании замену деталей производить только аналогичными запчастями. Детали и аксессуары, допущенные к использованию, вы можете приобрести у дистрибьютора.

- Регулярно производите очистку аппарата и содержите его в сухих условиях.

- Техобслуживание должно производиться квалифицированным персоналом.

- Используйте аппарат только по назначению.

  - Особые меры предосторожности.

- Перед проведением техобслуживания или ремонтных работ отключите электропитание, отсоедините машину от источника подачи воздуха. Несколько раз нажмите педаль отжима покрышки, чтобы стравить из машины весь сжатый воздух.

- Используйте чистый сухой сжатый воздух при давлении 8 бар (110 PSI). Не превышайте указанного значения.

- Во избежание преждевременного износа пневмоагрегатов применяйте лубрикатор (автоматический маслораспылитель).

- Давление в шине должно быть не выше и не ниже рекомендованного изготовителем.

- Старые шины следует утилизировать в соответствии с местным законодательством.

- Во избежание травм и поломок аппарата следите за тем, чтобы обод шины был прочно зажат кулачками.

- Во время зажима ни в коем случае не помещайте руки между ободом колеса и кулачками.

4. Инструкция по установке.

# Рис.1

4-1. Аппарат следует транспортировать при помощи погрузчика с вилочным захватом, при этом вилы должны быть расположены, как показано на рис.1

4-2. Распаковав аппарат, убедитесь в наличии всех деталей, которые перечислены в перечне запчастей. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с изготовителем или дилером.

4-3. Описание стенда.

# Рис.2

| 1. педаль отжима покрышки | 2. педаль зажима кулачков |
| --- | --- |
| 3.педаль вращения стола | 4. монтажный стол |
| 5. кулачок | 6. монтажная головка |
| 7. штанга | 8. стрела |
| 9. блокировка | 10. стойка |
| 11. регулятор давления | 12. лопата отжима |
| 13. буфер | 14. монтажная лопатка |

4-4. Требования к рабочему месту.

Для установки стенда требуется пространство 1400 (ширина) х 1685 (глубина). От него до стены должно быть мин. 500 мм. Стенд следует устанавливать на твердом, горизонтальном и неповрежденном полу. Просверлите в полу четыре отверстия напротив отверстий в основании аппарата. Их глубина должна быть 80 мм, а диаметр 10 мм. Затем вставьте в них анкера и затяните ключом.

Рис.3

4-5. Последовательность сборки.

- Временно снимите 4 монтажных болта, гайки и шайбы, расположенные вверху/сзади корпуса.

- Вместе с ассистентом установите стойку на корпус и совместите 4 отверстия, из которых были вынуты болты, гайки и шайбы.

- Туго затяните вышеупомянутые болты и гайки, тем самым фиксируя стойку.

4-6. Подсоединение пневматики.

- Нажмите педаль зажима кулачков до упора, чтобы быть уверенным, что кулачки неожиданно не разойдутся.

- Подсоедините воздушный шланг к аппарату в нижней части стойки, которая используется как ресивер.

- Подсоедините пистолет для накачки шин, если он есть, к разъему.

- Подсоедините стенд к воздушной магистрали (рабочее давление предполагается равным 8 бар) при помощи разъема, который находится на влагоотделителе, расположенном в правой части аппарата.

4-7. Подключение электрической схемы.

- Убедитесь, что напряжение, указанное на табличке на аппарате, совпадает с входным напряжением.

- Система должна обязательно иметь хорошую цепь заземления.

- Аппарат должен быть подключен к автомату защиты сети на 30мА.

- Аппарат не комплектуется сетевым штепселем. Пользователь должен подсоединить штепсель, рассчитанный на ток не менее 16А или подсоединить аппарат непосредственно к сети.

5. Инструкция по эксплуатации.

5-1. Чтобы провести предварительные рабочие тесты

- Подключите стенд к источникам электропитания и подачи воздуха и подождите какое-то время, чтобы давление сжатого воздуха достигло значения 8 бар (110 PSI)

- Нажмите педаль вращения стола (3, рис.2). Монтажный стол должен вращаться по часовой стрелке. Поднимите педаль. Стол должен вращаться против часовой стрелки.

- Нажмите педаль отжима покрышки (1, рис.2) до срабатывания лопаты отжима. При отпускании педали она должна вернуться в исходное положение.

- Нажмите педаль зажима кулачков (2, рис.2) для разведения кулачков. При повторном нажатии на педаль кулачки сходятся.

# Рис.4

- Нажмите на спусковой крючок на пистолете накачки для выпуска воздуха из наконечника (рис.4).

5-2. Разбортирование колеса.

- Внимание: Перед выполнением данного этапа полностью спустите воздух из шины и уберите с колеса балансировочные грузы.

- Полностью сведите кулачки на монтажном столе.

- Отведите лопату отжима покрышки наружу вручную. Установите колесо напротив резинового буфера. Подведите лопату к покрышке на расстоянии 10 мм от края обода (см. рис. 5).

- Нажмите педаль отжима до упора, для приведения в действие лопаты. Отпустите педаль, когда лопата переместиться до конца своего хода или когда покрышка сместиться во внутреннее углубление обода.

- Немного поверните шину и повторите процедуру по всей окружности обода, пока покрышка не отойдет полностью от обода.

- Проделайте то же самое с другой стороны колеса.

# Рис.5

5-3. Снятие шины с колеса.

- Внимание: перед выполнением этой операции полностью спустите воздух из шины и уберите с колеса балансировочные грузы.

- Во избежание повреждения шины и для облегчения процесса намажьте по всей поверхности закраины покрышки смазку.

3) Установите колесо на монтажный стол (4, рис.2).

4) Чтобы закрепить колесо на столе, проделайте следующее (в зависимости от размера колеса):

## Обод от 10'' до 18'':

Поместите четыре кулачка (5, рис.2) в положение, отмеченное маркировкой на столике, выжимая до половины вниз педаль зажима (2, рис.2).

Установите колесо на кулачки и, прижимая обод колеса, выжмите педаль захвата до упора.

Убедитесь, что колесо прочно удерживается кулачками.

## Обод от 12'' до 20'':

Полностью сведите кулачки.

Установите колесо на кулачки и нажмите педаль захвата так, чтобы кулачки разошлись. При этом колесо зафиксируется.

Убедитесь, что кулачки прочно удерживают колесо.

5) 	Опустите штангу (7, рис.2), пока монтажная головка (6, рис.2) не окажется рядом с ободом над колесом. При помощи блокировки зафиксируйте положение штанги.

6)	Вставьте монтажную лопатку  между закраиной покрышки и носиком монтажной головки (рис.6).

# Рис.6

- Поднимите закраину покрышки на носик монтажной головки. Для этого вставьте монтажную лопатку между закраиной шины и носиком монтажной головки, затем приподнимите педаль вращения стола (3, рис.2).

- Замечание. Чтобы не повредить камеру (если она есть), рекомендуется выполнять эту операцию так, чтобы при этом сосок камеры располагался не ближе 1'' справа от головки.

- Удерживая монтажную лопатку (14, рис.2) в нужном положении, вращайте стол по часовой стрелке, полностью выжав педаль вращения стола. Продолжайте, пока шина полностью не отделится от обода.

- Выньте камеру (если есть) и повторите указанные действия с другой стороны колеса.

5-4. Чтобы установить шину на обод

1) Перед началом уберите балансировочные грузы с колеса.

2) Обильно смажьте закраину покрышки по всей окружности густой смазкой, чтобы не повредить шину и облегчить монтаж.

3) Зафиксируйте обод колеса при помощи внутренних частей кулачков (5, рис.2).

- Замечание: если вы работаете с ободами одного и того же размера, нет необходимости постоянно фиксировать и освобождать штангу. Вместо этого сдвиньте в сторону плечо (8, рис.2) с зафиксированной штангой (7, рис.2).

- Установите шину так, чтобы её закраина прошла ниже носика головки и выше края (хвоста) ее задней части (рис.7). Противоположную сторону закраины вдавите в углубление обода.

### Рис.7

- Удерживайте руками закраину шины прижатой к ручью обода. Затем нажмите педаль вращения стола, чтобы обод и шина повернулись на полный оборот.

- Вставьте камеру (если она есть).

- Повторите указанные действия с другой закраиной шины не меняя захвата обода.

5-5. Накачивание шины.

- Внимание. Лопнувшая шина может привести к серьезным телесным повреждениям или даже смерти оператора и рядом стоящего человека. Убедитесь, что обод колеса и шина имеют одинаковый размер. Проверьте состояние шины. Убедитесь в отсутствии повреждений. Держите руки и другие члены подальше от шины. Надувайте шину короткими струями и периодически проверяйте давление. Никогда не надувайте шину до давления, выходящего за пределы, рекомендуемые производителем.

- Чтобы накачать шину, вставьте наконечник пистолета для накачки (см. рис.4) в сосок шины при положении запирающего рычажка «UP» («вверху»). Убедитесь, что сопло плотно обхватывает сосок.

- Переведите рычажок в нижнее положение.

- Воздух нужно накачивать короткими струями и постоянно проверять давление. Когда будет достигнуто требуемое давление, отсоедините наконечник от соска и завинтите на сосок колпачок.

Рис.8

Замечание

- Невыполнение инструкций может привести к увечьям или смерти оператора. Никогда не превышайте давление 3.5 бар (50 psi), сажаете ли вы закраину на хамп  или накачиваете шину.

- Если для накачивания требуется большее давление, снимите колесо со стенда и продолжайте его накачивать только внутри специальной защитной клети (которую можно приобрести).

- К работе на стенде допускается только специально обученный персонал.

6. Чистка и обслуживание.

Рис.9

Рис. 10

1) Внимание: Всегда отсоединяйте стенд от линии подачи сжатого воздуха. Несколько раз нажмите педаль отжима покрышки, чтобы удалить весь воздух из машины. Также отключите аппарат от электрической сети.

2) Всякий раз перед началом работы проверяйте общее состояние стенда: нет ли ослабленных винтов, поломанных деталей. Правильно ли лежат ремни, соединяющие движущие части, нет ли повреждений на электрических проводах и шлангах – словом, все, что может повлиять на безопасность. При появлении странных шумов или вибраций немедленно отключите аппарат от насоса и от сети. Не используйте его до тех пор, пока неисправность не будет устранена.

3) Минимум раз в неделю промывайте монтажный стол очистителем или негорючим растворителем. Смазывайте направляющие кулачков.

4) Каждый день опорожняйте водоотделитель. Минимум 1 раз в месяц проверяйте уровень масла в масляном бачке. При необходимости долейте масло SAE30. Убедитесь также, что после 5-6 нажатий на педаль отжима покрышки в бачок поступает 1 капля масла. При необходимости отрегулируйте при помощи регулировочного винта (Е) поток масла. (Рис. 9)

5) 	Через 20 дней после начала эксплуатации подтяните крепежные винты кулачков и винты (В) на салазках монтажного стола.(Рис. 10)

- При падении мощности проверьте, натянут ли ремень. Для этого снимите боковую крышку, расположенную с левой стороны корпуса, и отрегулируйте натяжение ремня при помощи винта на опоре электромотора.(Рис. 11)

Рис. 11

- Если блокировка не фиксирует ось, либо насадка не поднимается хотя бы на 2мм над ободом колеса, что необходимо для работы, отрегулируйте гайки как показано на рис.12

Рис.12

8)	Для очистки или замены центрального обратного клапана:

- Снимите крышку с левой стороны аппарата.

- Отсоедините воздушные шланги, подходящие к клапану.

- Потоком сжатого воздуха прочистите клапан. При необходимости замените (Рис. 13)

Рис.13

7. Устранение неисправностей.

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Поворотный стол не вращается или вращается только в одну сторону | Неисправность электромотора | Проверить проводку и контакты в моторе |
|  | Сломана педаль вращения стола | Проверить и отремонтировать весь узел включения вращения стола |
|  | Ослаблен или порван ремень | Подтянуть или заменить ремень |
| Стол застопоривается при снятии/установке шины | Ослаблен ремень | Подтянуть ремень |
| Медленно расходятся/сходятся кулачки; поворотный стол не стопорится или стопорится неправильно | Засорен демпфер | Очистить или заменить демпфер |
|  | Протечка в пневмосистеме | Проверить всю пневмосистему и устранить течь |
|  | Цилиндр не работает | Заменить поршень цилиндра |
|  | Изношены кулачки | Заменить кулачки |
|  | Сломаны шайбы на цилиндре зажима | Заменить шайбы |
| Кулачки не фиксируют колесо как следует | Износ кулачков | Заменить кулачки |
|  | Дефект уплотнений подстольных цилиндров | Заменить уплотнения в цилиндре |
| Монтажная головка касается обода колеса во время (де)монтажа | Сломана или неправильно отрегулирована монтажная головка | Заменить или отрегулировать монтажную головку |
|  | Ослаблен винт крепления монтажной головки | Затянуть винт крепления |
| Педаль отжима покрышки или педаль зажима диска застревают | Лопнула возвратная пружина педали | Заменить пружину |
| Разбортирование/отжим закраины шины проходит с трудом | Засорен демпфер | Очистить или заменить демпфер |
|  | Повреждено уплотнение в клапане | Заменить кольцо |
|  | Повреждена V-образная манжета или кольцо поршня цилиндра | Заменить |

Предупреждение: капитальное техобслуживание и ремонт должны выполнять опытные специалисты. Ремонт или замену сломанных или изношенных деталей следует производить не откладывая. Для замены используйте только идентичные запчасти.

Пневмосеть.

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| ID | Item No. | Drawing No. | Qty | Product Name |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CX-06-001-001 | U200.01.01 | 1 | frame base | Корпус |
| 2 | CX-06-006-003 | U200.01.08 | 1 | front cover | Передняя крышка |
| 3 | CX-06-004-001 | U200.01.02 | 1 | left cover | Левая крышка |
| 4 | B-01-013-006 | GB/T 70 | 4 | screw M6*10 | Винт M6×10 |
| 5 | B-02-001-007 | GB/T 95 | 4 | flat washer ф6*14*1.2 | Плоская шайба φ6*14*1,2 |
| 6 | B-01-013-006 | GB/T 70 | 3 | screw M8*25 | Винт M8х25 |
| 7 | B-02-002-003 | GB/T93 | 2 | spring washer ф8 | Пружинная шайба φ 8 |
| 8 | B-02-001-009 | GB/T 95 | 3 | flat washer ф8*17*1.5 | Плоская шайба φ6*17*1,5 |
| 9 | B-01-003-001 | GB/T 41 | 2 | nut M8 | Гайка M8 |
| 10 | C-36-001-001 | U200.01.50 | 1 | rubber buffer | Резиновая прокладка |
| 11 | B-01-014-002 | GB/T 70 | 4 | screw M6*40 | Винт M6*40 |
| 12 | Y-10-001-001 | U200.01.58 | 1 | lifting lever | Подъемный рычаг |
| 13 | C-07-005-001 | U200.01.36 | 1 | spring | Пружина |
| 14 | C-35-002-001 | U200.01.51 | 1 | rubber support | Резиновая прокладка |
| 15 | C-44-001-001 | U200.01.47 | 1 | box | Коробка |
| 16 | C-35-003-001 |  | 4 | rubber foot | Резиновая опора |
| 17 | B-01-007-015 | GB/T 70 | 4 | screw M8*20 | Винт M8х20 |
| 18 | B-01-013-017 | GB/T 70 | 4 | screw M10*55 | Винт M10x55 |
| 19 | B-01-013-006 | GB/T 70 | 2 | screw M8*25 | Винт M8х25 |
| 101 | CX-06-016-001 | U200.01.25 | 1 | vertical column | Вертикальная стойка |
| 102 | CX-08-005-001 | U200.01.19 | 1 | column pin | Шпилька стойки |
| 103 | B-01-001-008 | GB/T 41 | 1 | self-locking nut M16 | Самоконтрящаяся гайкаM16 |
| 104 | CX-09-006-001 | U200.01.14 | 1 | washer | Шайба |
| 105 | C-38-003-001 | U200.01.55 | 1 | adjust handle | Регулировочная рукоятка |
| 106 | CX-09-005-001 | U200.01.23 | 1 | locking block handle | Рукоятка блокиратора |
| 107 | CX-03-006-001 | U200.01.20 | 1 | locking block support | Кронштейн блокиратора |
| 108 | CX-08-017-001 | U200.01.24 | 1 | cone washer | Коническая шайба |
| 109 | B-02-002-003 | GB/T 95 | 2 | spring washer ф8 | Пружинная шайба φ 8 |
| 110 | B-01-013-006 | GB/T 70 | 2 | screw M8*25 | Винт M8х25 |
| 111 | CX-08-033-001 | U200.01.21 | 1 | locking block | Блокиратор |
| 112 | B-01-002-008 | GB/T 41 | 1 | nut M12*1.75*7 | Гайка M12*1,75*7 |
| 113 | B-01-004-017 | U200.01.09 | 1 | screw M12*30 | Винт M12x30 |
| 114 | B-01-007-018 | GB/T 70 | 1 | screw M8*50 | Винт M8х50 |
| 115 | C-39-001-002 | U200.01.49 | 1 | knob | Набалдашник |
| 116 | C-39-003-001 | U200.01.48 | 1 | plastic cover | Пластиковый кожух |
| 117 | C-07-002-001 | U200.01.39 | 1 | spring | Пружина |
| 118 | CX-08-010-003 | U200.01.22 | 1 | locking plate | Упорная планка |
| 119 | CX-05-001-001 | U200.01.18 | 1 | horizontal arm | Горизонтальная лапа |
| 120 | CX-08-009-002 | U200.01.16 | 1 | hexagonal vertical arm | Шестигранная вертикальная лапа |
| 121 | C-35-001-001 | U200.01.52 | 1 | buffer bush | Буферная втулка |
| 122 | CX-08-032-001 | U200.01.15.02 | 1 | pulley | Шкив |
| 123 | CX-50-012-002 | U200.01.15.013 | 1 | mounting head | Монтажная головка |
| 124 | C-14-001-001 | U200.01.15.04 | 1 | pin | Шпилька |
| 125 | B-01-013-014 | GB/T 78 | 1 | screw M10*25 | Винт M10x25 |
| 126 | CX-01-010-001 | U200.01.17 | 1 | flat washer | плоская шайба |
| 127 | B-01-004-016 | GB/T 80 | 3 | screw M12*16 | Винт M12*16 |
| 128 | B-02-001-014 | GB/T 95 | 4 | flat washer ф10*20*2 | Плоская шайба φ10*20*2 |
| 129 | B-02-002-004 | GB/T 95 | 4 | spring washer ф10 | Пружинная шайба φ 10 |
| 130 | B-01-001-005 | GB/T 41 | 4 | nut M10 | Гайка M10 |
| 131 | CZ-14-001-002 | U200.01.15 | 1 | complete mounting head | Монтажная головка в сборе |
| 201 | CX-02-001-001 | U200.01.13 | 1 | turntable | Поворотный стол |
| 202 | CX-01-017-002 | U200.01.12 | 4 | slide | Салазки |
| 203 | CX-18-001-001 | U200.01.57 | 4 | jaw | Кулачок |
| 204 | CX-09-006-001 | U200.01.14 | 1 | turntable washer | Шайба поворотного стола |
| 205 | B-02-002-006 | GB/T 95 | 1 | spring washer ф16 | Пружинная шайба φ 16 |
| 206 | B-01-013-022 | GB/T 5781 | 1 | screw M16*40 | Винт M16*40 |
| 207 | C-42-002-001 | U200.01.44 | 1 | cap | Крышка |
| 208 | CX-08-001-003 | U200.01.28 | 1 | control plate | Контрольная пластина |
| 209 | CX-09-003-001 | U200.01.29 | 1 | washer | Шайба |
| 210 | B-03-001-009 | GB/T 894 | 1 | seeger ring ф65 | Кольцо Зигера φ 65 |
| 211 | CX-08-001-005 | U200.01.31 | 4 | connecting rod | Соединительный шток |
| 212 | CX-01-019-004 | U200.01.11 | 2 | slide guide with pin | Салазки с осью |
| 213 | B-02-001-019 | GB/T 95 | 4 | flat washer ф12*25*2 | Плоская шайба φ12*25*2 |
| 214 | B-03-001-001 | GB/T 894.1 | 4 | seeger ring ф12 | Кольцо Зигера φ 12 |
| 215 | B-01-013-021 | GB/T 80 | 4 | screw M12*80 | Винт M12x80 |
| 216 | B-02-002-005 | GB/T 95 | 4 | spring washer ф12 | Пружинная шайба φ 12 |
| 217 | B-02-001-018 | GB/T 95 | 4 | flat washer ф12*30*3 | Плоская шайба φ12*30*3 |
| 218 | CX-01-018-004 | U200.01.11.01 | 2 | slide guide | Салазки |
| 219 | CX-09-004-001 | U200.01.30 | 4 | flat spacer for chuck | Втулка |
| 220 | C-13-001-002 | U200.01.10.04 | 8 | tightener | Шпилька |
| 221 | C-08-001-002 | U200.01.10.02 | 2 | cylinder rod | Шток цилиндра |
| 222 | C-13-025-001 | U200.01.10.01 | 2 | flange without handle | Кольцо |
| 223 | C-03-002-010 | C2110336 | 2 | union 1/8-ф8 | Фитинг1/8-φ 8 |
| 224 | C-01-002-004 | JB/T 6997 | 2 | V-seal UHS-20*28*7.5 | V-образная манжета UHS-20*28*7,5 |
| 225 | C-01-001-011 | JB1092 | 4 | O-seal 63*2.65 | Кольцо уплотнительное 63*2,65 |
| 226 | C-37-001-001 | U200.01.54 | 2 | piston | Поршень |
| 227 | B-02-001-019 | GB/T 95 | 2 | flat washer ф12*25*2 | Плоская шайба φ12*25*2 |
| 228 | B-01-002-008 | GB/T 1337 | 2 | nut M12*7*1.5 | Гайка M12*7*1,5 |
| 229 | C-60-001-001 | U200.01.10.05 | 2 | clamping cylinder | Зажимной цилиндр |
| 230 | C-01-001-007 | JB1092 | 2 | O-seal 20*2.65 | Кольцо уплотнительное 20*2,65 |
| 231 | C-13-024-001 | U200.01.10.03 | 2 | flange with handle | Кольцо |
| 232 | C-03-003-005 | U221.03.37 | 2 | L-union 1/8-ф8 | Угольник1/8-φ 8 |
| 233 | B-01-001-004 | GB/T 1337 | 16 | self-lockint nut M8 | Самоконтрящаяся гайка M8 |
| 234 | CZ-14-002-002 | U200.01.10 | 2 | complete clamping cylinder | Зажимной цилиндр в сборе |
| 235 | CZ-14-007-001 | U200.01.13 | 1 | complete turntable Ф540 | Поворотный стол φ540 в сборе |
| 301 | B-01-007-043 | U200.01.05.05.03 | 2 | screw M14*30 | Винт M14*30 |
| 302 | B-01-001-003 | GB/T 41 | 12 | self-locking nut M6 | Самоконтрящаяся гайкаM6 |
| 303 | C-03-005-003 | C2110353 | 1 | L-union 1/4-ф8 | Угольник1/4-φ 8 |
| 304 | B-01-002-009 | GB/T 1337 | 1 | nut M16*1.5 | Гайка M16*1,5 |
| 305 | B-02-001-021 | GB/T 95 | 1 | flat washer ф16*28*2 | Плоская шайба φ16*28*2 |
| 306 | C-01-001-006 | JB1092 | 1 | O-seal 16*2.65 | Кольцо уплотнительное 16*2,65 |
| 307 | C-01-001-006 | JB1092 | 2 | O-seal 16*2.65 | Кольцевая манжета 16*2,65 |
| 308 | C-01-001-014 | JB1092 | 2 | O-seal 180*5 | Кольцо уплотнительное 180*5 |
| 309 | CX-03-005-001 | U200.01.05.05 | 1 | bead breaker cylinder lid(front) | Передняя крышка отжимного цилиндра |
| 310 | C-08-002-001 | U200.01.05.01 | 1 | bead breaker rod | Шток отжимного цилиндра |
| 311 | C-01-002-003 | JB/T 1091 | 2 | V-seal 185*168*11.5 | V-образная манжета 185*168*11,5 |
| 312 | C-11-001-001 | U200.01.05.02 | 1 | piston | Поршень |
| 313 | CX-50-015-001 | U200.01.05.03 | 1 | bead breaker cylinder | Отжимной цилиндр |
| 314 | B-01-007-006 | GB/T 70 | 12 | screw M6*20 | Винт M6*20 |
| 315 | CX-04-001-001 | U200.01.07 | 1 | bead breaker | Отжимная лопата |
| 316 | B-01-007-030 | GB/T 70 | 1 | screw M12*100 | Винт M12*100 |
| 317 | B-01-001-009 | GB/T 1337 | 1 | self-locking nut M16 | Самоконтрящаяся гайкаM16 |
| 318 | C-63-001-005 | U200.01.05.08 | 1 | guide belt | Ремень |
| 319 | B-02-002-008 | GB/T 95 | 2 | spring washer ф14 | Пружинная шайба φ 14 |
| 320 | B-03-001-002 | GB/T 894.1 | 1 | seeger ring ф16 | Кольцо Зигера φ 16 |
| 321 | B-02-001-021 | GB/T 96 | 1 | flat washer ф16*28*2 | Плоская шайба φ16*28*2 |
| 322 | CX-06-014-001 | U200.01.03 | 1 | shovel | Лопата |
| 323 | CX-01-011-001 | U200.01.04 | 1 | pin | Шпилька |
| 324 | CX-01-001-001 | U200.01.05.06 | 1 | rotating pin | Шарнир |
| 325 | B-02-001-019 | GB/T 95 | 2 | flat washer ф12*25*2 | Плоская шайба φ12*25*2 |
| 326 | B-01-001-006 | GB/T 1337 | 1 | self-locking nut M12 | Самоконтрящаяся гайка M12 |
| 327 | B-02-001-011 | GB/T 5287 | 1 | flat washer ф8*30*3 | Плоская шайба φ8*30*3 |
| 328 | B-02-002-003 | GB/T93 | 1 | spring washer ф8 | Пружинная шайба φ 8 |
| 329 | B-01-013-005 | GB/T 5783 | 1 | screw M8*20 | Винт M8х20 |
| 330 | C-03-002-010 | C2110353 | 1 | union 1/8-ф8 | Фитинг1/8-φ 8 |
| 331 | CZ-14-003-001 | U200.01.05 | 1 | complete bead breaker cylinder | Отжимной цилиндр в сборе |
| 401 | C-55-002-003 | U200.01.06.03 | 1 | pedal | Педаль |
| 402 | C-55-002-003 | U200.01.06.03 | 1 | pedal | Педаль |
| 403 | C-55-002-004 | U200.01.06.04 | 1 | pedal | Педаль |
| 404 | C-07-004-001 | U200.01.37 | 1 | twist spring | Пружина кручения |
| 405 | B-01-007-015 | GB/T 70 | 1 | screw M8*20 | Винт M8х20 |
| 406 | CX-03-013-001 | U200.01.06.06 | 1 | connecting rod | Соединительный шток |
| 407 | C-38-002-001 | U200.01.53 | 1 | switch handle | Рукоятка переключателя |
| 408 | B-01-009-002 | GB/T 845 | 1 | tap screw ST2.9*12 | Винт ST2.9* 12 |
| 409 | CX-03-007-001 | U200.01.06.05 | 1 | cam cover | Кожух кулачка |
| 410 | CX-03-012-001 | U200.01.06.08 | 1 | switch support | Кронштейн переключателя |
| 411 | C-22-001-001 | U200.01.81 | 1 | flat washer | плоская шайба |
| 412 | C-41-001-001 | U200.01.06.15 | 1 | cam | Кулачок |
| 413 | C-07-003-001 | U200.01.38 | 2 | spring | Пружина |
| 414 | C-51-001-001 | U200.01.06.01 | 1 | pedal support | Кронштейн педалей |
| 415 | B-01-001-001 | GB/T95 | 2 | self-locking nut M4 | Самоконтрящаяся гайкаM4 |
| 416 | B-02-001-002 | GB/T 1337 | 4 | flat washer ф4 | Плоская шайба φ4 |
| 417 | B-01-008-005 | GB/T 973 | 2 | screw M4*30 | Винт M4*30 |
| 418 | B-03-001-001 | GB/T 894.1 | 2 | seeger ring ф12 | Кольцо Зигера φ 12 |
| 419 | B-02-001-019 | GB/T95 | 2 | flat washer ф12*25*2 | Плоская шайба φ12*25*2 |
| 420 | CX-03-010-001 | U200.01.06.07 | 1 | pedal shaft | Ось педалей |
| 421 | B-01-001-004 | GB/T 1337 | 1 | self-locking nut M8 | Самоконтрящаяся гайка M8 |
| 422 | B-02-001-009 | GB/T 5287 | 1 | flat washer ф8*17*1.2 | Плоская шайба φ8*17*1,2 |
| 423 | B-01-001-004 | GB/T 41 | 1 | self-locking nut M8 | Самоконтрящаяся гайка M8 |
| 424 | C-41-002-001 | U200.01.06.13 | 1 | connecting rod | Соединительный шток |
| 425 | B-01-007-018 | GB/T 70 | 1 | screw M8*50 | Винт M8х50 |
| 426 | B-01-003-001 | GB/T 41 | 2 | nut M8 | Гайка M8 |
| 427 | B-01-007-005 | GB/T 70 | 2 | screw M6*16 | Винт M6*16 |
| 428 | B-02-001-006 | GB/T95 | 9 | flat washer ф6*12 *1 | Плоская шайба φ6*12*1 |
| 429 | B-01-007-006 | GB/T 70 | 9 | screw M6*20 | Винт M6*20 |
| 430 | B-02-001-006 | GB/T95 | 1 | flat washer ф6*12 *1 | Плоская шайба φ6*12*1 |
| 431 | B-01-007-006 | GB/T 70 | 1 | screw M6*20 | Винт M6*20 |
| 432 | B-01-008-005 | GB/T 845 | 1 | screw M4*30 | Винт M4*30 |
| 433 | B-02-001-002 | GB/T 95 | 1 | flat washer ф4 | Плоская шайба φ4 |
| 434 | B-01-001-003 | GB/T 41 | 1 | self-locking nut M6 | Самоконтрящаяся гайкаM6 |
| 435 | B-01-010-012 | GB/T 845 | 4 | screw M4*16 | Винт M4*16 |
| 436 | B-02-001-002 | GB/T95 | 4 | flat washer ф4 | Плоская шайба φ4 |
| 437 | C-49-001-003 |  | 1 | switch | Переключатель |
| 438 | B-01-002-002 | GB/T 41 | 1 | nut M4 | Гайка M4 |
| 439 | C-33-005-001 | U200.01.06.14 | 1 | switch cover | Кожух переключателя |
| 440 | CZ-14-006-010 |  | 1 | complete 5-way valve | 5-ходовой клапан в сборе |
| 441 | CZ-14-006-012 |  | 1 | complete 5-way valve | 5-ходовой клапан в сборе |
| 442 | C-06-001-002 | U200033003 | 1 | hose 5*8 | Шланг 5*8 |
| 443 | C-06-001-002 | U200033003 | 1 | hose 5*8 | Шланг 5*8 |
| 444 | C-06-001-002 | U200033002 | 1 | hose 5*8 | Шланг 5*8 |
| 446 | C-03-003-005 |  | 1 | L-union 1/8-ф8 | Угольник1/8-φ 8 |
| 447 | C-34-001-001 | U200.01.06.10 | 10 | spacer | Проставка |
| 448 | C-01-001-004 | JB1092 | 12 | O-seal 12*20*4 | Кольцевая манжета 12*20*4 |
| 449 |  | U200.01.06.09 | 1 | 5-way vlave | 5-ходовой клапан |
| 450 | C-34-001-002 | U200.01.06.11 | 2 | valve cover | Клапанная крышка |
| 451 | B-01-012-005 | GB/T 70 | 4 | tap screw ST2.9*16 | Винт ST2,9* 12 |
| 452 | C-01-001-004 | JB1092 | 2 | O-seal 12*20*4 | Кольцевая манжета 12*20*4 |
| 453 | C-15-001-001 | GB/T 70 | 4 | silencer 1/8 | Глушитель 1/8 |
| 454 | C-03-003-005 |  | 4 | L-union 1/8-ф8 | Угольник1/8-φ 8 |
| 455 | C-06-001-002 | U200033003 | 1 | hose 5*8 | Шланг 5*8 |
| 456 | C-06-001-002 | U200033002 | 1 | hose 5*8 | Шланг 5*8 |
| 457 | C-04-001-007 |  | 1 | T-union 1/8-2*ф8 | Тройник 1/8-2*φ8 |
| 458 | CX-50-011-001 | U200.01.06.12 | 2 | valve pole | Вентильный столб |
| 459 | CZ-13-037-002 |  | 1 | wire 3*1.5 | Провод 3*1,5 |
| 460 | C-34-001-008 | U200.01.06.09.02 | 1 | 5-way vlave | 5-ходовой клапан |
| 501 | CZ-50-001-001 | U200.01.32.03B | 1 | bottom cover | Кожух |
| 502 | C-16-001-001 | GB/T 297 | 2 | bearing 30204 | Подшипник30204 |
| 503 | C-01-003-001 | GB/T 10708 | 1 | seal ф20*35*8 | Манжета 20*35* 8 |
| 504 | CZ-50-004-001 | U200.01.32.05 | 1 | pulley | Шкив |
| 505 | B-01-013-005 | GB/T 70 | 1 | screw M8*20 | Винт M8х20 |
| 506 | B-04-001-001 | GB/T 1096 | 1 | key 6*20 | Шпонка 6*20 |
| 507 | CZ-13-020-001 | U200.01.32.04 | 1 | worm screw | Червяк |
| 508 | C-16-001-002 | GB/T 292 | 2 | bearing 6010 | Подшипник 6010 |
| 509 | CZ-13-021-001 | U200.01.32.02 | 1 | worm gear shaft | Вал червячной передачи |
| 510 | C-23-001-001 | U200.01.32.01 | 1 | worm gear | Червячная передача |
| 511 | CZ-01-020-001 | U200.01.32.06 | 1 | spacer | Проставка |
| 512 | B-01-013-017 | GB/T 5783 | 6 | screw M10*55 | Винт M10x55 |
| 513 | B-02-002-004 | GB/T93 | 6 | spring washer ф10 | Пружинная шайба φ 10 |
| 514 | B-06-001-001 | GB/T 117 | 2 | pin 6*20 | Штифт 6*20 |
| 515 | B-02-001-014 | GB/T95 | 6 | flat washer ф10*20*2 | Плоская шайба φ10*20*2 |
| 516 | B-01-007-006 | GB/T 70 | 10 | screw M6*20 | Винт M6*20 |
| 517 | B-02-001-007 | GB/T95 | 10 | flat washer ф6*14*1.2 | Плоская шайба φ6*14*12 |
| 518 | CZ-50-002-001 | U200.01.32.03A | 1 | upper cover | Верхняя крышка |
| 519 | B-04-001-002 | GB/T 1096 | 1 | key 10*40 | Шпонка 10*40 |
| 520 | B-04-001-003 | GB/T 1096 | 1 | key 14*40 | Шпонка 14*40 |
| 521 | C-01-001-018 | JB1092 | 2 | O-seal ф27.8*3.1 | Кольцевая манжета φ27,8*3,1 |
| 522 | C-45-001-001 | U200.01.32.07 | 1 | seal | Манжета |
| 523 | B-01-001-003 | GB/T 1337 | 10 | self-locking nut M6 | Самоконтрящаяся гайкаM6 |
| 524 | CZ-40-001-002 | U200.01.43.02 | 1 | rotating union mandrel | Сердечник поворотного распределителя |
| 525 | B-01-004-001 | GB/T 5783 | 2 | screw M4*6 | Винт M4*6 |
| 526 | C-03-002-010 | C2110342 | 3 | union 1/8"-ф8 | Фитинг1/8”-φ 8 |
| 527 | CZ-33-006-001 | U200.01.43.01 | 1 | rotating valve casing | корпус поворотного распределителя |
| 528 | C-03-006-007 | C2110341 | 1 | T-union 3*ф8 | Тройник 3* φ 8 |
| 529 | C-01-001-010 | JB1092 | 3 | O-seal 59.9*2.62 | Кольцевая манжета 59,9*2,62 |
| 530 | B-01-007-006 | GB/T 70 | 2 | screw M6*20 | Винт M6*20 |
| 531 | C-06-001-002 |  | 1 | air inlet hose 5*8 | Входной пневмошланг 5*8 |
| 532 | C-06-001-002 |  | 1 | air inlet hose 5*8 | Входной пневмошланг 5*8 |
| 533 | C-58-001-001 |  | 1 | hose 5.5*ф8 | Шланг 5,5* φ 8 |
| 534 | C-06-001-002 |  | 1 | air outlet hose 5*8 | Выходной пневмошланг 5*8 |
| 535 | C-06-001-002 |  | 1 | air outlet hose 5*8 | Выходной пневмошланг 5*8 |
| 536 | B-02-002-003 | GB/T93 | 1 | spring washer ф8 | Пружинная шайба φ 8 |
| 537 | B-02-001-011 | GB/T95 | 1 | flat washer ф8*30 *3 | Плоская шайба φ8*30*3 |
| 538 | C-03-004-001 | C2110341 | 1 | T-union 1/8-2*ф8 | Тройник 1/8-2*φ8 |
| 539 | CZ-14-005-001 | U200.01.32 | 1 | complete gearbox | Редуктор в сборе |
| 540 | CZ-14-004-003 | U200.01.43 | 1 | complete rotating union | Поворотный распределитель в сборе |
| 601 |  | C2110201 | 1 | motor MY8024 | Мотор MY8024 |
| 602 | CX-01-012-001 | U200.01.33 | 1 | motor pulley | Шкив мотора |
| 603 | B-01-004-010 | GB/T 71 | 1 | screw M8*12 | Винт M8х12 |
| 604 | C-21-001-001 | GB/T11544-1997 | 1 | belt A-28 | Ремень A28 |
| 605 | B-01-013-011 | GB/T 71 | 1 | screw M8*70 | Винт M8х70 |
| 606 | B-02-001-011 | GB/T 71 | 2 | flat washer ф8.5*30*3 | Плоская шайба φ8,5*30*3 |
| 607 |  | GB/T 11544 | 1 | capacitor | Конденсатор |
| 608 | B-02-001-014 | GB/T 1337 | 2 | flat washer ф10*20*2 | Плоская шайба φ10*20*2 |
| 609 | B-02-002-004 | GB/T93 | 2 | spring washer ф10 | Пружинная шайба φ 10 |
| 610 | B-01-013-014 | GB/T 70 | 2 | screw M10*25 | Винт M10x25 |
| 611 | B-01-013-006 | GB/T 70 | 4 | screw M8*25 | Винт M8х25 |
| 612 | B-01-003-001 | GB/T95 | 7 | nut M8 | Гайка M8 |
| 613 | B-02-001-010 | GB/T 1337 | 8 | flat washer ф8*22*1.5 | Плоская шайба φ8*22*1,5 |
| 614 | C-35-005-001 | U200.01.56 | 6 | rubber washer | Резиновая шайба |
| 615 | CX-03-008-001 | U221.01.34 | 1 | motor support | Кронштейн мотора |
| 616 | CZ-13-038-002 | RVV | 1 | wire 5*1 | Провод 5*1 |
| 617 | B-02-002-003 | GB/T93 | 2 | spring washer ф8 | Пружинная шайба φ 8 |
| 618 | C-35-005-001 | U200.01.56 | 2 | rubber washer | Резиновая шайба |
| 701 | Y-07-001-001 | U2001033001 | 1 | air gauge | Пневмодатчик |
| 702 | Y-14-001-002 | U200033003 | 1 | hose | Шланг |
| 703 | C-54-001-001 | U2000334 | 1 | nut | Гайка |
| 704 | C-03-002-007 |  | 1 | union 1/4-1/4 | Фитинг 1/4-1/4 |
| 705 | B-02-001-004 | GB/T 1337 | 1 | flat washer ф13 | Плоская шайба φ13 |
| 706 | C-05-002-002 | AR2000 | 1 | pressure reducer | Дроссель |
| 707 | C-03-003-002 |  | 1 | L-union 1/4-ф8 | Угольник1/4-φ 8 |
| 708 | C-06-001-002 | U200033002 | 1 | hose 5*8 | Шланг 5*8 |
| 709 |  | U2000330 | 1 | complete inflating gun | Пневмопульт в сборе |
| 801 | C-15-002-021 | U2000332 | 1 | relief pressure filter | Предохранительный фильтр |
| 802 | C-17-001-001 | U2000333 | 1 | quick nozzle | фитинг |
| 803 | C-03-005-003 | U2000343 | 1 | L-union | Угольник |
| 804 | C-06-001-002 | U200033003 | 1 | hose 5*8 | Шланг 5*8 |
| 805 | C-15-002-004 |  | 1 | oil fog maker | Распылитель масла |
| 806 | C-04-002-001 |  | 1 | big T-joint | Большой тройник |
| 807 | C-03-002-006 |  | 1 | union 1/4-1/4 | Фитинг 1/4-1/4 |
| 808 | C-06-001-002 |  | 1 | hose 5*8 | Шланг 5*8 |
| 809 | C-03-002-010 |  | 1 | union 1/8- Ф 8 | Фитинг1/8-φ 8 |
| 810 | CZ-14-014-002 |  | 1 | oil fog maker asm | Распылитель масла в сборе |